# 国家中药材流通追溯体系智能溯源秤接口规范

# 一、使用范围

本规范规定了在国家中药材流通追溯体系地方流通追溯平台及流通节点与智能溯源秤之间的数据接口、使用流程、通讯协议等内容，规定了智能溯源秤在交易过程中的启动流程标准、称重流程标准、数据交互格式、小票打印格式及相关数据生成规则。用于向智能溯源秤供应商提供接口开发规范。

# 二、关键术语及定义

## （一）智能溯源秤。

是指集称重、非接触式IC卡读写、摊位号管理、多批次管理、限量控制、支持二维码凭证打印等功能，并能通过有线或无线等方式接收、传输相关信息的电子秤；智能溯源秤是智能溯源案秤和智能溯源台秤的统称。

## （二）智能溯源案秤。

是指在国家中药材流通追溯体系中，针对交易数量小的零售环节所使用的智能溯源秤。

## （三）智能溯源台秤。

是指在国家中药材流通追溯体系中，针对交易数量大的环节所使用的智能溯源秤。

## （四）IC卡。

又称集成电路卡，是在聚氯乙烯（PVC，塑料产品之一）材料上嵌置一个或多个集成电路芯片，尺寸遵照国际标准（如ISO 7810）规定，用于记录和传递信息的卡片。

# 三、智能溯源秤网络拓扑结构

通过有线或无线网络，建立起智能溯源秤与地方平台的网络结构。详细结构图如下：

图表 1 智能溯源秤网络拓扑结构

# 四、相关设备

| 设备名称 | 参数 | 接口 |
| --- | --- | --- |
| 智能溯源案秤 | 15kg/30kg | Wi-Fi/RJ45 |
| 智能溯源台秤 | 150kg/300kg/600kg | Wi-Fi/GPRS、3G/RJ45 |
| 路由器/Wi-Fi路由器 | RJ45/IEEE802.11 a/b/g | Wi-Fi/RJ45 |
| 智能溯源秤前置机 |  | TCP/IP |

## （一）智能溯源案秤。

### 1.使用环境。

- 中药材专业市场，集中布置，直流电源/交流电源

### 2.功能。

- 商户IC卡识别

- 二维码小票打印(可重复打印)

- 交易数据传输

- 远程维护PLU、快捷键

- 远程锁定、解锁秤功能：锁定设备后，智能溯源秤不再提供称重功能，并进行提示。解锁设备后，智能溯源秤正常使用

- 打印当日销售汇总数据

## （二）智能溯源台秤。

### 1.使用环境。

- 种植基地，交流电源

- 专业市场，交流电源

- 中药材经营企业，交流电源

### 2.功能。

- 商户IC卡识别

- 二维码小票打印（可重复打印）

- 交易数据传输

- 远程维护PLU、快捷键

- 远程锁定、解锁秤功能：锁定设备后，智能溯源秤不再提供称重功能，并进行提示。解锁设备后，智能溯源秤正常使用

- 打印当日销售汇总数据

# 五、通讯协议

## （一）IC卡数据内容。

S50卡，S70暂时使用前1K数据，从第1个扇区的第0 block开始。

1. 工作频率：13.56Mhz。

2. 数据格式。

数据按扇区依次存储。

| 序号 | 数据 | 数据位数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡类型 | 8字节 | 10000000:种植基地台秤 00001000:市场商铺智能溯源秤 |
| 2 | 企业代码 | 14字节 | 由全国溯源平台下发。 |
| 3 | 企业名称 | 48字节 | GB2312字符集 |
| 4 | 联系电话 | 30字节 | 企业联系电话 |
| 5 | 智能溯源秤设备代码 | 32字节 | 由地方溯源平台下发。 |
| 6 | 市场名称 | 48字节 | GB2312字符集，仅市场智能溯源秤有本信息。 |
| 7 | 企业内部序号 | 1字节 | 区分同一商铺的不同智能溯源秤。 |

3.智能溯源秤RFID卡验证内容。

智能溯源秤验证内容：

| 预制数据 | 初始方式 | 具体验证项 |
| --- | --- | --- |
| 智能溯源秤设备代码 | 出厂前配置或 向市场商户发秤前手工配置 | 身份卡内与智能溯源秤上设置的智能溯源秤设备代码数据是否一致，如数据一致则验证通过，否则提示错误信息，要求刷卡有再进行操作。 |

初始化企业代码数据：

在用户首次刷卡时，智能溯源秤将IC卡中的“企业代码”、 “企业名称”、“联系电话”、“企业内部序号”、“市场名称(仅市场智能溯源秤)”数据，读取到智能溯源秤中进行保存，用于组合生成溯源码数据和打印小票。

## （二）地方平台与智能溯源秤之间的数据接口。

命令码列表：

| 标识 | 命令名称 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| INI | 初始化 | 开机后自动执行 |
| AAE | 心跳数据 | 定期执行，用于传输溯源秤开关状态和锁定状态 |
| AAA | 交易数据上传 | 交易数据产生后，使用后台线程或者空隙时间进行数据上传。 |
| PLU | PLU更新 | 当PLU定义有更新时 |
| FKY | 快捷键更新 | 当改溯源秤PLU快捷键有更新时 |
| STO | 库存更新 | 当用户刷卡后自动执行 |

## （三）智能溯源秤小票格式。

1.市场商户智能溯源秤小票格式。

数据来源：

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| Xxx市场 | IC卡中市场名称 |
| 经营商户 | IC卡中企业名称 |
| 联系电话 | IC卡中的联系电话 |
| 智能溯源秤号 | IC卡中智能溯源秤设备代码 |
| 销售时间 | 智能溯源秤时钟 |
| 品名 | PLU |
| 重量 | 智能溯源秤重量传感器 |
| 单价 | 商户自行输入 |
| 价格 | 智能溯源秤计算 |
| 溯源码 | 由以下部分组成： 类别码：2（案秤） 企业代码（14位）：IC卡中数据 年月码（4位）:智能溯源秤时钟YYMM 企业内部序号（1位）:IC卡数据 顺序码（8位）:当月累计交易笔数，从1开始最大为99999999 |
| 二维码图片 | 需在溯源码前增加代码标志符号 *CPC*ZYCZS+溯源码 比如溯源码为12345678 则图片上的信息为： *CPC*ZYCZS12345678 |

2.智能溯源台秤小票格式。

数据来源：

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| 企业名称 | IC卡中企业名称 |
| 溯源码 | 由以下部分组成： 类别码： 3（台秤） 企业代码（14位）：IC卡中数据 年月码（4位）:智能溯源秤时钟YYMM 企业内部序号（1位）:IC卡数据 顺序码（8位）:当月累计交易笔数，从1开始最大为99999999 |
| 批次码 | 称重过程中选择的批次 |
| 品名 | PLU |
| 重量 | 智能溯源秤重量传感器 |
| 打印时间 | 智能溯源秤时钟 |
| 二维码图片 | 需在溯源码前增加代码标志符号 *CPC*ZYCZS+溯源码 比如溯源码为12345678 则图片上的信息为： *CPC*ZYCZS12345678 |

3.打印汇总数据小票格式。

XXXXXXXX ******************************** 商户名称：荣氏药材商行 智能溯源秤号：12345678901234567890123456789012 统计时间：2012-05-18 17:00 总笔数：123笔 总金额：23422.00元 总重量：23435.32 kg

数据来源：

| 数据 | 来源 |
| --- | --- |
| 商户名称 | IC卡企业名称 |
| 智能溯源秤号 | IC卡中智能溯源秤设备代码 |
| 统计时间 | 智能溯源秤时钟 |
| 总笔数 | 由智能溯源秤统计 |
| 总金额 | 由智能溯源秤统计 |
| 总重量 | 由智能溯源秤统计 |

## （四）相关数据生成规则。

收据号：每月第一天零点，从1开始按每笔递增1进行顺序编号。最大为99999999。

溯源码：类别码+企业码+年月码+企业内部序号+顺序码。

| 数据 | 说明 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| 类别码 | 2（案秤）或者3（台秤） | 1字节 |
| 企业码 | 14位数字 | 14字节 |
| 年月码 | 格式为YYMM | 4字节 |
| 企业内部序号 | 1位 | 1字节 |
| 顺序码 | 8位数字，从每月1日0点开始从1开始，每笔交易累加1。 | 6字节 |

范例数据：310127300000011121110000013

# 六、系统测试

为保证智能溯源秤同国家中药材流通追溯系统之间的通讯正常，终端采集信息能够及时准确的上传至国家中药材流通追溯体系中，系统所采用的智能溯源秤在系统集成部署前由软件提供商进行系统测试并出具测试报告。

测试报告内容应包括：

- 网络连接测试

- 字符集测试

- 溯源模式测试

- 设备操作流程测试

- 数据传输测试

    - PLU更新成功率

    - PLU更新速度

    - PLU快捷成功率

    - PLU快捷更新速度

    - 库存数量更新速度

    - 交易记录上传速度和成功率