国家中药材流通追溯体系主要设备参数要求

# 一、适用范围

本规范规定了国家中药材流通追溯体系地方流通追溯平台及流通节点需要使用的实现数据采集、存储和查询等功能的主要专用设备和支撑应用系统的主要IT通用设备的最低技术参数要求，地方平台所采购设备的参数指标应不低于此规范的要求。

# 二、专用设备术语和定义

## （一）智能溯源秤。

是指集称重、非接触式IC卡读写、摊位号管理、多批次管理、限量控制、支持二维码凭证打印等功能，并能通过有线或无线等方式接收、传输相关信息的电子秤。

智能溯源秤是智能溯源案秤和智能溯源台秤的统称。智能溯源案秤是指在国家中药材流通追溯体系中，针对交易数量小的零售环节所使用的智能溯源秤；智能溯源台秤是指在国家中药材流通追溯体系中，针对交易数量大的环节所使用的智能溯源秤。

## （二）智能读写终端。

是指具备条码识读、RFID和IC卡读写等功能，并能通过无线或有线方式传输信息的移动式或固定式设备。

## （三）查询终端。

是指消费者通过追溯码查询中药材流通追溯信息的专用设备。

## （四）标签打印机。

是指中药材流通追溯标签的专用打印设备。

## （五）IC卡。

又称集成电路卡，是在聚氯乙烯（PVC，塑料产品之一）材料上嵌置一个或多个集成电路芯片，尺寸遵照国际标准（如ISO 7810）规定，用于记录和传递信息的卡片。

# 三、专用设备参数

## （一）智能溯源案秤。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 计量认证和标准 | 电子计价秤的计量器具制造许可证 |
|  | 遵循GB/T7722-2005国标标准 |
|  | JJG539-1997《数字指示秤检定规程》 |
| 标准电子秤功能 | 具备置零、去皮、累计等通用电子计价秤功能，支持过载保护 |
| 最大秤量/分度值 | 最大量程30kg，0-15kg范围内分度值为5g；15-30kg范围类分度值10g |
| 检定分度值 | 0-15kg e1=5g;15-30kg e2=10g |
| 稳定时间 | 不超过5秒 |
| CPU | 采用一个或多个32位单核或多核处理器，其主频不低于200 MHz |
| 内存 | 根据使用要求选配ROM、RAM、FLASH ROM等存储器。存储容量按使用要求配置（其中ROM、RAM不低于64M） |
| 操作系统 | 内置操作系统 ，支持文件系统和多线程处理 |
| 快捷PLU | 不低于30*3个（30个快捷PLU，每个按键可重复点击选择3个PLU） |
| PLU总个数 | 不低于8000个 |
| 显示 | 显示屏支持汉显，支持GBK字库 |
| 打印形式 | 支持条码、二维码打印（QR码） |
| 打印方式 | 支持热敏打印 |
| 打印速度 | 高速热敏打印，不低于60mm/s |
| 打印纸尺寸 | 支持直径50mm，宽度56mm的纸卷 |
| 读卡模块 | 内置至少1个RFID读写模块 |
| 卡类型 | 支持非接触式IC卡 |
| 读卡频率 | 13.56 MHz |
| 读卡距离 | 小于10cm |
| 电源 | 在220V(-15%～10%)，50Hz±3Hz条件下正常工作，交流供电电源插头应符合GB2099.1的规定 |
| 电池 | 6V～36V电池；待机不低于24小时并至少支持200笔交易 |
| 工作环境温度 | -10℃～40℃，低于-10℃的寒冷地区应有低温防护措施, 高于40℃的酷热地区应有散热降温措施，确保系统正常运行 |
| 工作环境湿度 | 15%～85%RH |
| 防护等级 | 不低于IP41 |
| 接入方式 | RJ45以太网接入，可选配Wi-Fi、GPRS或3G模块 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 接口扩展 | 支持扩展电子支付功能 至少具有带电RS232接口，支持外扩扫描设备、读写设备、打印、收银设备等 |
|  | 支持智能溯源秤升级、数据存储导入导出、参数配置 |
| PLU更新方式 | 远程更新PLU及快捷PLU |
| 秤盘 | 食品级不锈钢秤盘 |
| 秤结构 | 采用无立杆结构或立杆可旋转摆动 壳体结构能防止虫进入、内部结构需有防虫设计保证即便虫进入秤体,也能避免线路板被破坏 |
| 安全设置 | 参数设置采用密码方式（6位以上密码）或通过专用程序和设备进行 |
| 数据存储 | 具备断电后数据本地保存功能，本地保存的交易数据不少于2000条；通电并恢复网络后自动实现交易记录上传 |

## （二）智能溯源台秤。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 计量认证和标准 | 电子计价台秤的计量器具制造许可证 遵循GB/T7722-2005国标标准 JJG539-1997《数字指示秤检定规程》 |
| 标准电子秤功能 | 具备置零、去皮、累计等通用电子计价秤功能，支持过载保护 |
| 最大秤量/最小秤量/分度值 | 150kg/1kg/50g、300kg/2kg/100g或600kg/4kg/200g |
| 检定分度值 | 150kg e1=50g；300kg e2=100g；600kg e3=200g |
| 稳定时间 | 不超过5秒 |
| CPU | 采用一个或多个32位单核或多核处理器，其主频不低于400 MHz |
| 内存 | 根据使用要求选配ROM、RAM、FLASH ROM等存储器。存储容量按使用要求配置（其中ROM、RAM不低于64M） |
| 操作系统 | 内置操作系统 ，支持文件系统和多线程处理 |
| 快捷PLU | 不低于15*3个（15个快捷PLU，每个按键可重复点击选择3个PLU） |
| PLU总个数 | 不低于8000个 |
| 显示 | 显示屏支持汉显，支持GBK字库 |
| 打印形式 | 支持条码、二维码QR |
| 打印方式 | 不干胶打印机，不低于60mm/s，打印票据保存期限至少两年 |
| 打印纸尺寸 | 宽度25-110mm |
| 读卡模块 | 内置至少1个RFID读写模块，支持扩展双卡处理业务 |
| 卡类型 | 支持非接触式IC卡。 |
| 读卡频率 | 13.56 MHz |
| 读卡距离 | 小于10cm |
| 电源 | 交流供电的产品，应能在220V(-15%～10%)，50Hz±3Hz条件下正常工作 直流供电的产品，应能在直流电压标称值的（100±5）%的条件下正常工作。对于电源有特殊要求的单元应在产品说明书中加以说明 交流供电电源插头应符合GB 2099.1的规定；直流供电采用航空插头 |
| 工作环境温度 | -10℃～40℃，低于-10℃的寒冷地区应有低温防护措施, 高于40℃的酷热地区应有散热降温措施，确保系统正常运行 |
| 工作环境湿度 | 15%～85%RH |
| 防护等级 | 秤体防护等级不低于IP41 |
|  | 重量传感器防护等级不低于IP65 |
| 接入方式 | RJ45以太网接入，可选配Wi-Fi、GPRS或3G模块 |
| 通讯方式 | TCP/IP |
| 接口扩展 | 支持扩展电子支付功能 至少具有带电RS232接口，支持外扩扫描设备、读写设备、打印、收银设备等 |
|  | 支持智能溯源秤升级、数据存储导入导出、参数配置 |
| PLU更新方式 | 远程更新PLU及快捷PLU |
| 秤台 | 不锈钢台面,面积不小于0.4平米 |
| 移动性 | 底盘安装滚轮，支持万向移动和刹车，方便现场移动操作 |
| 安全设置 | 参数设置采用密码方式（6位以上密码）或通过专用程序和设备进行 |
| 数据存储 | 具备断电后数据本地保存功能，本地保存的交易数据不少于2000条；通电并恢复网络后自动实现交易记录上传 |

## （三）查询终端。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 机柜 | 立式现代机柜 |
| 显示器 | 19吋液晶显示器(标屏或则宽屏),1024X768,75Hz,对比度400:1 |
| 触摸屏 | 19吋表面声波触摸屏;单点触摸超过5千万次（标屏或者宽屏） |
| 语音 | 带外置语音 |
| 主机 | 1.8GCPU/2GDDR内存/80G硬盘以上 |
| RFID接口 | 支持RFID读写器的集成。 |
| 二维码读写头接口 | 支持直接在设备上扫描二维码。 |
| 7×24小时不间断运行 | 保证设备能够不间断无故障运行 |
| 操作准确灵敏性 | 使用手指来在屏幕上移动后,鼠标箭头与手指始终完全重合. |
| 操作系统 | 系统集成Windows系统 |
| 二维码识别 | 将二维码标签紧贴在二维码识别器上,能够在2秒内准确识读. |
| 网络传输 | 支持有线和无线的接口传输数据. |

## （四）标签打印机。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 打印方式 | 热转印 |
| 分辨率（dpi） | 不低于203dpi |
| 打印速度（mm/s） | 4ips (101.6mm/s) 及以上 |
| 接口类型 | RS-232 串口， Centronics 并口，USB接口，PS/2接口, 100/10M-bit 以太网口（选配） |
| 字体 | 支持多种语言字体 |
| 内存（MB） | 4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM |
| 最大打印长度（mm） | 8000 |
| 标签宽度（mm） | 25-110 |
| 标签厚度（mm） | 0.08－0.20 |
| 碳带长度（mm） | 30000 及以上 |
| 电源电压（V） | 交流 100－240V |
| 电源频率（Hz） | 47－63HZ |

## （五）智能读写终端。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 与 PC 通讯类型 | USB |
| 通讯协议 | 支持 ISO14443 TypeA/B |
| 所遵循的标准 | ISO14443、ISO 7816、PC/SC、GSM11.11、FCC、CE |
| 通讯速率 | 不低于800Kbits/S |
| 状态显示 | LED 指示灯，指示电源或通讯状态 |
| 其他特性 | 提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台 |

## （六）IC卡。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 卡型号 | M1 IC卡（S50，S70） |
| 存储容量 | 不小于8Kbit |
| 工作频率 | 13.56MHZ |
| 通讯速率 | 不低于106Kboud |
| 读写距离 | 2.5～10cm |
| 读写时间 | 1-2ms |
| 工作温度 | -20℃-85℃ |
| 擦写次数 | 大于100,000次 |
| 数据保存 | 大于10年 |
| 封装材料 | PVC、PET、0.13铜钱 |
| 制作标准 | ISO10536 |
| 支持协议 | ISO14443A协议 |

# 四、通用设备参数

## （一）数据库服务器。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 两颗四核 2.4GHz以上CPU |
| 内存 | 32GB以上内存； |
| 存储 | 2块300GB以上硬盘；支持RAID0.1.5.10 |
| 网络/电源接口 | 双口千兆网卡/DVDRW光驱/热插拔冗余电源； |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 数量 | 2台 |

## （二）应用服务器。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 两颗四核 2.4GHz以上CPU |
| 内存 | 8GB以上内存； |
| 存储 | 2块300GB以上硬盘；支持RAID0.1.5.10 |
| 网络/电源接口 | 双口千兆网卡/DVDRW光驱/热插拔冗余电源； |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 数量 | 3台 |

## （三）存储。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 控制器 | 双控制器,含2个控制器模块互为冗余; |
| 电源 | 热插拔冗余电源及风扇; |
| 存储 | 6*300GB以上 SAS 3.5寸热插拔磁盘；12个槽位以上; |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 数量 | 1套 |

## （四）数据传输服务器。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 两颗四核 2.13GHz以上CPU |
| 内存 | 8GB以上内存； |
| 存储 | 2块300GB以上硬盘；支持RAID0.1.5.10 |
| 网络/电源接口 | 双口千兆网卡/DVDRW光驱/热插拔冗余电源； |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 操作系统 | Linux操作系统 |
| 数量 | 1台 |

## （五）智能溯源秤网关服务器。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 两颗四核 2.13GHz以上CPU |
| 内存 | 8GB以上内存； |
| 存储 | 2块300GB以上硬盘；支持RAID0.1.5.10 |
| 网络/电源接口 | 双口千兆网卡/DVDRW光驱/热插拔冗余电源； |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 操作系统 | Windows 2008 server |
| 数量 | 根据市场规模确定 |

## （六）备份服务器。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU | 两颗四核 2.13GHz以上CPU |
| 内存 | 8GB以上内存； |
| 存储 | 6块1T以上硬盘；支持RAID0.1.5.10 |
| 网络/电源接口 | 双口千兆网卡/DVDRW光驱/热插拔冗余电源； |
| 售后 | 三年以上保修，7*24技术服务 |
| 操作系统 | Windows 2008 server |
| 数量 | 1台 |