附件3

《中华人民共和国海关进出口税则》部分税号化验方法索引

| 海关税目或子目 | 税目条文 | 化验方法标准号 | 内容摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | 猪脂肪（包括已炼制的猪油）及家禽脂肪，但税目02.09及15.03的货品除外： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.02 | 牛、羊脂肪，但税目15.03的货品除外： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.04 | 鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.07 | 豆油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.08 | 花生油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.09 | 油橄榄油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0002 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
|  |  |  | 酸值和酸度测定（GB/T 5530 动植物油脂 酸值和酸度测定） |
|  |  |  | 紫外吸光度的测定（GB/T 22500 动植物油脂 紫外吸光度的测定） |
| 15.10 | 其他橄榄油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性，包括掺有税目15.09的油或分离品的混合物： | CCLM 1500-0002 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
|  |  |  | 酸值和酸度测定（GB/T 5530 动植物油脂 酸值和酸度测定） |
|  |  |  | 紫外吸光度的测定（GB/T 22500 动植物油脂 紫外吸光度的测定） |
| 15.11 | 棕榈油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1511-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
|  |  |  | 熔点测定（GB/T 24892 动植物油脂 在开口毛细管中熔点(滑点)的测定） |
| 15.12 | 葵花油、红花油或棉子油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.13 | 椰子油、棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.14 | 菜子油或芥子油及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.15 | 其他固定植物油、脂（包括希蒙得木油）及其分离品，不论是否精制，但未经化学改性： |  |  |
| 1515.1 | - 亚麻子油及其分离品： | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 1515.3000 | - 蓖麻油及其分离品 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 1515.5000 | - 芝麻油及其分离品 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
|  | - 其他： |  |  |
| 1515.9030 | --- 桐油及其分离品 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.16 | 动、植物油、脂及其分离品，全部或部分氢化、相互酯化、再酯化或反油酸化，不论是否精制，但未经进一步加工： |  |  |
| 1516.2000 | - 植物油、脂及其分离品 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 15.17 | 人造黄油；本章各种动、植物油、脂及其分离品混合制成的食用油、脂或制品，但税目15.16的食用油、脂及其分离品除外： |  |  |
| 1517.1000 | - 人造黄油，但不包括液态的 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
|  | - 其他： |  |  |
| 1517.9010 | --- 起酥油 |  |  |
| 15179010.90 | 植物油脂制造的起酥油 | CCLM 1500-0001 | 脂肪酸分布（GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析） |
| 25.01 | 盐（包括精制盐及变性盐）及纯氯化钠，不论是否为水溶液，也不论是否添加抗结块剂或松散剂；海水： |  |  |
|  | --- 盐： |  |  |
| 2501.0011 | ----食用盐 | CCLM 2501-0001 | 食用盐分析（GB 5461 食用盐） |
| 2501.0020 | --- 纯氯化钠 | CCLM 2501-0002 | 氯化钠含量测定（GB/T 1266 化学试剂 氯化钠） |
| 25.04 | 天然石墨： |  |  |
|  | - 粉末或粉片 |  |  |
| 2504.1010 | --- 粉片 | CCLM 2504-0001 | 固定碳含量测定（GB/T 3521 石墨化学分析方法） |
|  |  |  | 粒度分析（GB/T 3520 石墨细度试验方法） |
| 25.08 | 其他粘土（不包括税目68.06的膨胀粘土）、红柱石、蓝晶石及硅线石，不论是否煅烧；富铝红柱石；火泥及第纳斯土： |  |  |
| 2508.3000 | - 耐火粘土 | CCLM 2508-0001 | 耐火度测定（GB/T 7322 耐火材料 耐火度试验方法） |
| 25.15 | 大理石、石灰华及其他石灰质碑用或建筑用石，表观比重为2.5及以上，蜡石，不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形（包括正方形）的板、块： |  |  |
|  | - 大理石及石灰华： |  |  |
| 2515.1100 | -- 原状或粗加修整 | CCLM 2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 2515.1200 | -- 用锯或其他方法切割成矩形，包括正方形 | CCLM 2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 2515.2000 | - 其他石灰质碑用或建筑用石；蜡石 | CCLM 2515-0001 | 表观比重测定（GB/T 9966.3 天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法） |
| 25.19 | 天然碳酸镁（菱镁矿）；熔凝镁氧矿；烧结镁氧矿，不论烧结前是否加入少量其他氧化物；其他氧化镁，不论是否纯净： |  |  |
| 2519.1000 | - 天然碳酸镁（菱镁矿） | CCLM 2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9010 | --- 熔凝镁氧矿 | CCLM 2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9020 | --- 烧结镁氧矿（重烧镁） | CCLM 2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9030 | --- 碱烧镁（轻烧镁） | CCLM 2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 2519.9099 | ----其他 | CCLM 2519-0001 | 氧化镁含量测定（GB/T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法） |
| 25.26 | 天然冻石，不论是否粗加修整或仅用锯或其他方法切割成矩形（包括正方形）的板、块；滑石： |  |  |
|  | - 未破碎及未研粉： |  |  |
| 2526.1020 | --- 滑石 | CCLM 2500-0001 | 滑石含量测定（HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法） |
|  | - 已破碎或已研粉： |  |  |
| 2526.2020 | --- 滑石 | CCLM 2526-0001 | 粒度分析（GB/T 19077.1 粒度分析 激光衍射法 第1部分：通则） |
|  |  |  | 滑石含量测定（HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法） |
| 25.29 | 长石；白榴石；霞石及霞石正长岩；萤石（氟石）： |  |  |
|  | - 萤石： |  |  |
| 2529.2100 | -- 按重量计氟化钙含量在97％及以下 | CCLM 2529-0001 | 氟化钙含量测定（GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定） |
| 2529.2200 | -- 按重量计氟化钙含量在97％以上 | CCLM 2529-0001 | 氟化钙含量测定(GB/T 5195.1 萤石 氟化钙含量的测定) |
| 25.30 | 其他税目未列名的矿产品： |  |  |
|  | - 未膨胀的蛭石、珍珠岩及绿泥石： |  |  |
| 2530.1010 | --- 绿泥石 | CCLM 2500-0001 | 绿泥石含量分析(HS/T 12 滑石、绿泥石、菱镁石混合相的定量分析 X射线衍射仪法) |
| 2530.9020 | --- 稀土金属矿 | CCLM 2530-0001 | 稀土元素含量的测定(GB/T 17417.1稀土矿石化学分析方法 第1部分：稀土分量测定) |
| 26.01 | 铁矿砂及其精矿，包括焙烧黄铁矿： |  |  |
|  | - 铁矿砂及其精矿，但焙烧黄铁矿除外： |  |  |
|  | -- 未烧结： |  |  |
| 2601.1110 | --- 平均粒度小于0.8毫米的 | CCLM 2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7 铁矿石 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1120 | --- 平均粒度不小于0.8毫米，但不大于6.3毫米的 | CCLM 2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7 铁矿石 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1190 | --- 其他 | CCLM 2601-0001 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
|  |  |  | 粒度分析(GB/T 10322.7 铁矿石 粒度分布的筛分测定) |
| 2601.1200 | -- 已烧结 | CCLM 2601-0002 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
| 2601.2000 | - 焙烧黄铁矿 | CCLM 2601-0002 | 铁含量测定(GB/T 6730.5铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原法) |
| 26.02 | 锰矿砂及其精矿，包括以干重计含锰量在20％及以上的锰铁矿及其精矿： | CCLM 2602-0001 | 锰含量测定（GB/T 1506 锰矿石 锰含量的测定 电位滴定法和硫酸亚铁铵滴定法） |
| 26.03 | 铜矿砂及其精矿： | CCLM 2603-0001 | 铜含量测定（GB/T 14353.1 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量测定） |
|  |  | CCLM 2603-0002 | 铜含量测定（GB/T 3884.1 铜精矿化学分析方法 铜量的测定） |
|  |  | CCLM 2603-0003 | 金、银含量测定（GB/T 3884.2 铜精矿化学分析方法 第2部分：金和银量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法） |
|  |  | CCLM 2600-0001 | 有害元素测定（GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范） |
| 26.04 | 镍矿砂及其精矿： | CCLM 2604-0001 | 镍含量测定（GB/T 15923 镍矿石化学分析方法 镍量测定） |
|  |  | CCLM 2600-0001 | 有害元素测定（GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范） |
| 26.05 | 钴矿砂及其精矿： | CCLM 2605-0001 | 钴含量测定（GB/T 15922 钴矿石化学分析方法 钴量测定） |
|  |  | CCLM 2605-0002 | 钴含量测定(SN/T 1799 进口钴精矿中钴含量的测定) |
| 26.06 | 铝矿砂及其精矿： | CCLM 2606-0001 | 铝含量测定(YS/T 575.1 铝土矿石化学分析方法 第一部分 氧化铝含量的测定EDTA滴定法） |
| 26.07 | 铅矿砂及其精矿： | CCLM 2607-0001 | 铅含量测定（GB/T 14353.2 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分：铅量测定） |
|  |  | CCLM 2607-0002 | 铅含量测定（GB/T 8152.2 铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀--EDTA返滴定法） |
|  |  | CCLM 2607-0003 | 金、银含量测定（GB/T 8152.10 铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法） |
|  |  | CCLM 2600-0001 | 有害元素测定（GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范） |
| 26.08 | 锌矿砂及其精矿： | CCLM 2608-0001 | 锌含量测定（GB/T 14353.3 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分：锌量测定） |
|  |  | CCLM 2608-0002 | 锌含量测定（GB/T 8151.1锌精矿化学分析方法 第1部分：锌量的测定 沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法） |
|  |  | CCLM 2600-0001 | 有害元素测定（GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范） |
| 26.09 | 锡矿砂及其精矿： | CCLM 2609-0001 | 锡含量测定(GB/T 15924 锡矿石化学分析方法 锡量测定) |
|  |  | CCLM 2600-0001 | 有害元素测定（GB 20424 重金属精矿产品中有害素的限量规范） |
| 26.10 | 铬矿砂及其精矿： | CCLM 2610-0001 | 铬含量测定（GB/T 24230 铬矿石和铬精矿 铬含量的测定 滴定法） |
| 26.11 | 钨矿砂及其精矿： | CCLM 2611-0001 | 钨含量测定（GB/T 14352.1 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分：钨量测定） |
|  |  | CCLM 2611-0002 | 钨含量测定（GB/T 6150.1 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法） |
| 26.13 | 钼矿砂及其精矿： | CCLM 2613-0001 | 钼含量测定（YS/T 555.1 钼精矿化学分析方法 钼量的测定 钼酸铅重量法) |
|  |  | CCLM 2613-0002 | 钼含量测定（GB/T 14352.2 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分：钼量测定） |
| 26.14 | 钛矿砂及其精矿： | CCLM 2614-0001 | 钛含量测定（YS/T 360.1 钛铁矿精矿化学分析方法 第1部分：二氧化钛量的测定 硫酸铁铵滴定法 ） |
| 26.15 | 铌、钽、钒或锆矿砂及其精矿： |  |  |
| 2615.1000 | - 锆矿砂及其精矿 | CCLM 2615-0001 | 锆、铪含量测定（GB/T 17416.2 锆矿石化学分析方法 第2部分：锆量和铪量测定） |
|  | - 其他： |  |  |
| 2615.9010 | --- 水合钽铌原料（钽铌矿富集物） | CCLM 2615-0002 | 钽含量测定（GB/T 17415.1 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分：钽量测定） |
|  |  | CCLM 2615-0003 | 铌含量测定（GB/T 17415.2 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分：铌量测定） |
| 26.16 | 贵金属矿砂及其精矿： |  |  |
| 2616.1000 | - 银矿砂及其精矿 | CCLM 2616-0001 | 银含量测定（GB/T 20899.2 金矿石化学分析方法 第2部分：银量的测定 ） |
| 2616.9000 | - 其他 |  |  |
| 26169000.01 | 黄金矿砂 | CCLM 2616-0002 | 金含量测定（GB/T 20899.1 金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定） |
|  |  | CCLM 2616-0003 | 金、银含量测定（GB/T 7739.1 金精矿化学分析方法 第1部分：金量和银量的测定） |
|  |  | CCLM 2616-0001 | 银含量测定（GB/T 20899.2 金矿石化学分析方法 第2部分：银量的测定 ） |
| 26.17 | 其他矿砂及其精矿： |  |  |
|  | - 锑矿砂及其精矿： |  |  |
| 2617.1010 | --- 生锑（锑精矿，选矿产品） | CCLM 2617-0001 | 锑含量测定（GB/T 15925 锑矿石化学分析方法 锑量测定） |
| 2617.1090 | --- 其他 | CCLM 2617-0001 | 锑含量测定（GB/T 15925 锑矿石化学分析方法 锑量测定） |
| 27.01 | 煤；煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料： |  |  |
| 2701.12 | -- 烟煤 | CCLM 2701-0001 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 粘结性指数（GB/T 5547 烟煤粘结指数测定方法） |
| 2701.19 | -- 其他煤 | CCLM 2701-0002 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 透光率（GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法） |
|  |  |  | 粘结性指数（GB/T 5547 烟煤粘结指数测定方法） |
| 27.02 | 褐煤，不论是否制成型，但不包括黑玉： | CCLM 2702-0001 | 干燥无灰基挥发份（GB/T 212 煤的工业分析方法） |
|  |  |  | 恒湿无灰基高位发热量（GB/T 213 煤的发热量测定方法） |
|  |  |  | 透光率（GB/T 2566 低煤阶煤的透光率测定方法） |
| 27.07 | 蒸馏高温煤焦油所得的油类及其他产品；芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品： |  |  |
| 2707.4000 | - 萘 | CCLM 2707-0001 | 萘结晶点的测定（GB/T 3069.2萘结晶点的测定方法） |
|  |  |  | 萘含量的测定（HS/T 23 萘含量的测定 气相色谱法） |
| 2707.5000 | - 其他芳烃混合物，温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计（包括损耗）在65％及以上（以美国标准试验法D86为准） | CCLM 2707-0002 | 馏程测定(ASTM D86) |
|  |  | CCLM 2707-0003 | 芳烃含量测定（UOP 744） |
| 27.10 | 石油及从沥青矿物提取的油类，但原油除外；以上述油为基本成分（按重量计不低于70％）的其他税目未列名制品；废油： |  |  |
|  | - 石油及从沥青矿物提取的油类（但原油除外）以及以上述油为基本成分（按重量计不低于70％）的其他税目未列名制品，不含有生物柴油，但废油除外： |  |  |
|  | -- 轻油及其制品： |  |  |
| 2710.1210 | --- 车用汽油及航空汽油 | CCLM 2710-0001 | 汽油指标测定（GB179301车用汽油） |
|  |  | CCLM 2710-0002 | 汽油指标测定（GB 1787 航空活塞式发动机燃料） |
| 2710.1220 | --- 石脑油 | CCLM 2710-0003 | 馏程测定(GB/T 6536 石油产品蒸馏测定法) |
| 2710.1230 | --- 橡胶溶剂油，油漆溶剂油，抽取溶剂油 | CCLM 2710-0004 | 橡胶溶剂油的测定(SH 0004 橡胶工业用溶剂油) |
|  |  | CCLM 2710-0005 | 油漆溶剂油的测定（GB 1922 油漆及清洗用溶剂油） |
|  |  | CCLM 2710-0006 | 抽取溶剂油的测定（GB 16629 植物油抽提溶剂） |
|  | --- 其他： |  |  |
| 2710.1299 | ----其他 | CCLM 2710-0003 | 馏程测定(GB/T 6536 石油产品蒸馏测定法) |
|  | -- 其他： |  |  |
|  | --- 煤油馏分： |  |  |
| 2710.1911 | ----航空煤油 | CCLM 2710-0007 | 喷气燃料（GB 6537 3号喷气燃料） |
| 2710.1912 | ----灯用煤油 | CCLM 2710-0008 | 煤油指标测定（GB 253 煤油） |
| 2710.1919 | ----其他 |  |  |
| 27101919.10 | 正构烷烃(C9-C13) | CCLM 2710-0003 | 馏程测定(GB/T 6536 石油产品蒸馏测定法) |
| 27101919.90 | 其他煤油馏分的油及制品 | CCLM 2710-0008 | 煤油指标测定（GB 253 煤油） |
|  | --- 柴油及其他燃料油： |  |  |
| 2710.1922 | ----5-7号燃料油 | CCLM 2710-0010 | 燃料油指标测定（SH/T 0356 燃料油） |
| 2710.1923 | ----柴油 | CCLM 2710-0009 | 普通柴油指标测定（GB 252 普通柴油） |
| 2710.1929 | ----其他 |  |  |
| 27101929.10 | 蜡油 | CCLM 2710-0011 | 馏程测定(GB/T 9168石油产品减压蒸馏测定法) |
|  | --- 润滑油、润滑脂及其他重油： |  |  |
| 2710.1994 | ----液体石蜡和重质液体石蜡 | CCLM 2710-0012 | 液体石蜡测定(NB/SH/T 0417轻质液体石蜡) |
|  |  | CCLM 2710-0013 | 重质液体石蜡测定(SH/T 0416重质液体石蜡) |
| 27.12 | 凡士林；石蜡、微晶石蜡、疏松石蜡、地蜡、褐煤蜡、泥煤蜡、其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品，不论是否着色： |  |  |
| 2712.1000 | - 凡士林 | CCLM 2712-0001 | 初凝点（冻凝点）测定（ASTM D 938） |
|  |  |  | 锥入度测定(ASTM D 217) |
|  |  |  | 锥入度测定(ASTM D 937) |
| 2712.2000 | - 石蜡，按重量计含油量小于0.75％ | CCLM 2712-0002 | 石油蜡含油量测定(GB/T 3554 石油蜡含油量测定法) |
| 39.01 | 初级形状的乙烯聚合物： |  |  |
| 3901.1000 | - 聚乙烯，比重小于0.94 | CCLM 3900-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| 3901.2000 | - 聚乙烯，比重在0.94及以上 | CCLM 3900-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| 3901.3000 | - 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | CCLM 3900-0002 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯含量测定(SH/T 1591 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E/VAC）中乙酸乙烯酯含量测定方法 ) |
|  | - 其他： |  |  |
| 3901.9020 | --- 线型低密度聚乙烯 | CCLM 3900-0001 | 密度测定（GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 |
| 39.02 | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物： |  |  |
| 3902.1000 | - 聚丙烯 |  |  |
| 39021000.10 | 电工级初级形状聚丙烯树脂 | CCLM 3902-0001 | 灰分测定（GB/T 9345.1 塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法） |
| 39.05 | 初级形状的乙酸乙烯酯或其他乙烯酯聚合物；初级形状的其他乙烯基聚合物： |  |  |
|  | - 乙酸乙烯酯共聚物： |  |  |
| 3905.2100 | -- 水分散体 | CCLM 3900-0002 | 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物中乙酸乙烯酯含量测定(SH/T 1591 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（E/VAC）中乙酸乙烯酯含量测定方法 ) |
| 39.07 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂；初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯： |  |  |
|  | - 聚对苯二甲酸乙二酯： |  |  |
|  | --- 切片： |  |  |
| 3907.6011 | ----高粘度 | CCLM 3907-0001 | PET树脂粘度的测定( GB/T 14190 纤维级聚酯切片（PET）试验方法) |
| 39.20 | 其他非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条，未用其他材料强化、层压、支撑或用类似方法合制： |  |  |
|  | - 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制： |  |  |
| 3920.6200 | -- 聚对苯二甲酸乙二酯制 | CCLM 3920-0001 | 厚度的测定（GB/T 20220 塑料薄膜和薄片 样品平均厚度、卷平均厚度及单位质量面积的测定 称量法（称量厚度）） |

注：

1、根据海关工作需要，对《中华人民共和国进出口税则》税目或子目范围内的商品测定相关指标，且符合本表方法中规定的检测范围或检测条件的，应使用本表中规定的方法进行检测。

2、本表所列方法并不排除通则等其他检测方法，使用这些通则检测方法是为确定被检测商品属性而进行的检测和分析判断。

3、如对同一商品（或同一批次货物）的同一指标进行检测，使用了不同的方法而产生结果差异时，应以本表所指定方法的检测结果为准。

4、本表所列方法不代表所列税目或子目相关商品为海关必检商品或相关指标为必检指标。